ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

# ЗАДАЧА 1

Определить расход инструмента на годовую программу. Произвести расчет цехового фонда режущего инструмента.

Исходные данные. Годовая программа: механическая обработка ступенчатых шлицевых валиков – 500 тыс. шт. Режим работы  ( двухсменный. Материал заготовки-штамповки ( сталь 20Х. Технологический процесс механической обработки валиков приводится в таблице.

## Технологический процесс механической обработки валиков

| № операции | Содержание операций | Оборудо-вание | Инструменты | Время, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | режущий | машинное | Штучное t |
| 1 | Обточить начерно: передний суппорт ( наружные диаметры с 90 до 87, с 75 до 72 и с 60 до 57 мм | Токарный многорезцовый станок | Резцы проходные с пластинками твердого сплава 16 х 25 (3 штуки) | 1,85 | 3,64 |
|  | задний суппорт ( подрезать торцы ступеней с 90 до 57, с 90 до 72, с 72 до 25 и с 57 до 25 мм | Токарный многорезцовый станок | Резцы подрезные с пластинками твердого сплава 16 х 25 (4 шт.) | 1,96 | 3,48 |
| 2 | Обточить начисто: передний суппорт ( наружные диаметры с 87 до 85, с 72 до 70 и с 57 до 55 мм | Токарный многорезцовый станок | Резцы проходные чистовые с пластинками твердого сплава 16 х25 (3 шт.) | 1,43 | 2,47 |
|  | задний суппорт ( подрезать торцы ступеней с 85 до 55, с 85 до 70 в размер 150 мм; с 70 до 25 в размер 90 мм; с 55 до 25 в размер 65 мм | Токарный многорезцовый станок | Резцы подрезные чистовые с пластинками твердого сплава 16 х25 ( 4 шт.) | 1.35 | 2,53 |
| 3 | Шлифовать ступень диаметром 85 мм | Круглошлифовальный станок | Шлифовальный круг | 1,82 | 2,64 |
| 4 | Фрезеровать шлицы на ступени диаметром 85 мм | Шлицефрезернй станок | Фреза червячная ( 90 мм | 7,38 | 12,42 |

### РЕШЕНИЕ

1. Определение расхода режущего инструмента на программу. В массовом и крупносерийном производстве расход режущего инструмента на программу по каждому типоразмеру определяется по формуле:

,

где  ( расход режущего инструмента определенного типоразмера, шт.;

N ( число деталей, обрабатываемых данным инструментом по годовой программе, шт; ( машинное время на одну деталеоперацию, мин; i ( число инструментов, одновременно работающих на станке;  ( машинное время работы инструмента до полного износа, ч;  ( коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя (= 0,05).

Машинное время работы режущего инструмента до полного износа определяется по формуле:

,

где L ( величина допустимого стачивания режущей части инструмента, мм; l ( величина стачивания за одну переточку, мм;  ( стойкость инструмента (машинное время работы инструмента между двумя переточками), ч.

Расчет величины машинного времени работы инструмента до полного износа:

| Наименование инструмента | L, мм | l, мм | L/l+1 | , ч | , ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 5,1 | 0,7 | 8 | 2,4 | 19 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 5,1 | 0,7 | 8 | 2,4 | 19 |
| подрезные черновые 16 х25 | 2,8 | 0,4 | 8 | 2,4 | 19 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 2,8 | 0,4 | 8 | 2,4 | 19 |
| Фреза червячная 90 мм | 7,3 | 0,6 | 13 | 4 | 52 |

На основе исходных и полученных данных определяется расход режущего инструмента на программу по каждому типоразмеру. Например, расход резцов черновых проходных

шт.

Расчет потребности режущего инструмента по всем типоразмерам:

| Наименование инструмента | , мин | i | , ч | , шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 1,85 | 3 | 19 | 2562 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 1,43 | 3 | 19 | 1980 |
| подрезные черновые 16 х25 | 1,96 | 4 | 19 | 3619 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 1,35 | 4 | 19 | 2249 |
| Фреза червячная 90 мм | 7,38 | 1 | 52 | 1245 |
| Круги шлифовальные | 1,82 | 1 | 130 | 123 |

2. Определение размера цехового фонда режущего инструмента. Цеховой оборотный фонд инструмента определяется по формуле

,

где ( количество инструмента, находящегося на рабочих местах, шт.;  ( количество инструмента, находящегося в ремонте, заточке, проверке, шт.; ( количество инструмента, находящегося в инструментально-раздаточной кладовой, шт.

Для режущего инструмента эти слагаемые определяются следующим образом.  Количество инструмента на рабочих местах  при периодической его подноске по графику:

,

где ( периодичность подноски инструмента к рабочим местам, ч;  ( периодичность съема инструмента со станка , устанавливаемая в соответствии с величиной стойкости инструмента, ч,

;

( количество одноименного инструмента, одновременно применяемого на сех рабочих местах (), где   ( количество одноименного инструмента, одновременно применяемого на рабочем месте;  ( количество рабочих мест, на которых одновременно применяется данный инструмент;  ( коэффициент страхового запаса инструмента на рабочих местах ( как правило равен 1, а на многорезных станках ( 2-4). Периодичность подноски инструмента к рабочим местам  выбирается в зависимости от величины  и принимается равной или кратной длительности смены. Расчет периодичности съема инструмента со станков

| Наименование инструмента | , мин | , мин | t, мин | , ч | ,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 150 | 1,85 | 3,64 | 5,0 | 8 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 150 | 1,43 | 2,47 | 4,0 | 4 |
| подрезные черновые 16 х25 | 150 | 1,96 | 3,48 | 5,0 | 8 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 150 | 1,35 | 2,53 | 4,0 | 4 |
| Фреза червячная 90 мм | 240 | 7,38 | 12,42 | 7,0 | 8 |
| Круги шлифовальные | 60 | 1,82 | 2,64 | 2,0 | 4 |

Число рабочих мест  для выполнения производственной программы определяется по формуле:

ед.,

где  ( годовой расчетный фонд времени работы станка при двухсменном режиме (=3950 ч).

По полученным данным производится расчет количества инструмента на рабочих местах. Для резцов проходных черновых:

шт.

Количество инструмента на рабочих местах:

| Наименование инструмента | ,ч | ,ч | ,ед. | ,ед. | ,ед. | , шт. | , шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 8 | 5 | 8 | 3 | 24 | 2 | 62 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | 2 | 35 |
| подрезные черновые 16 х25 | 8 | 5 | 8 | 3 | 24 | 2 | 62 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | 2 | 35 |
| Фреза червячная 90 мм | 8 | 7 | 26 | 1 | 26 | 1 | 82 |
| Круги шлифовальные | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 24 |

Количество инструмента, находящегося в ремонте, заточке, проверке определяется по формуле:

,

где  ( цикл заточки инструмента  (= 8 ч для простого и 16 ч для сложного инструмента).

Для резцов проходных черновых:

шт.

Количество инструмента в ремонте, заточке, проверке:

| Наименование инструмента | , ч | , шт. |
| --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 8 | 24 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 8 | 40 |
| подрезные черновые 16 х25 | 8 | 24 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 8 | 40 |
| Фреза червячная 90 мм | 16 | 52 |
| Круги шлифовальные | 8 | 12 |

Количество инструмента, находящегося в кладовой, определяется по формуле:

,

где  среднесуточный расход инструмента, шт. (=);  ( периодичность поставки инструмента из центрального инструментального склада в инструментально-раздаточную кладовую цеха ( в данной задаче поставка производится 2 раза в месяц, т.е. =15 дн.);  ( коэффициент страхового запаса в ИРК  (=0.1).

Для резцов проходных черновых:

шт.

Количество инструмента в ИРК по видам:

| Наименование инструмента | = |  | 1+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 7,2 | 15 | 1,1 | 118 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 5,5 | 15 | 1,1 | 91 |
| подрезные черновые 16 х25 | 10,0 | 15 | 1,1 | 165 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 6,2 | 15 | 1,1 | 102 |
| Фреза червячная 90 мм | 3,5 | 15 | 1,1 | 57 |
| Круги шлифовальные | 0,33 | 15 | 1,1 | 6 |

Суммарная величина всех цеховых запасов режущего инструмента (размер цехового оборотного фонда инструмента):

| Наименование инструмента | , шт. | , шт. | , шт. | , шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резцы, оснащенные твердым сплавом: |
| проходные черновые 16 х 25 | 62 | 24 | 118 | 204 |
| проходные чистовые 16 х 25 | 35 | 40 | 91 | 166 |
| подрезные черновые 16 х25 | 62 | 24 | 165 | 251 |
| подрезные чистовые 16 х 25 | 35 | 40 | 102 | 177 |
| Фреза червячная 90 мм | 82 | 52 | 57 | 191 |
| Круги шлифовальные | 24 | 12 | 6 | 42 |

#### ЗАДАЧА 2

Определить потребность фрез на годовую программу в условиях единичного производства для участка вертикально-фрезерных станков с размерами стола 300 х 1200 мм.

Исходные данные. Трудоемкость годовой программы участка  ( 485000 нормо-ч. Удельный вес машинного времени в штучном  ( 0,50.

Номенклатура и применяемость фрез  ( на участке:

| Номенклатура фрез | Диаметр фрезы в мм |  |
| --- | --- | --- |
| Цилиндрические | 40-90 | 0,15 |
| Торцовые со спиральным зубом | 16-45 | 0,15 |
| Торцовые с конусом | 30-50 | 0,10 |
| Торцовые с цилиндрическим хвостом | 9-25 | 0,10 |
| Канавочные с кническим хвостом | 16-40 | 0,09 |
| Канавочные с цилиндрическим хвостом | 4-10 | 0,08 |
| Фасонные | 40-90 | 0,08 |
| Угловые | 40-70 | 0,07 |
| Дисковые | 40-90 | 0,07 |
| Для канонических пазов | 20-30 | 0,04 |
| Фрезерные головки с вставными ножами | 70-100 | 0,09 |

### Решение

В единичном производстве расчет потребности в инструменте производится по следующей формуле:

,

Потребность во фрезах цилиндрических:

шт.

Расчеты потребности в инструменте по видам:

| Наименование инструмента | , ч | , шт. |
| --- | --- | --- |
| Цилиндрические | 33 | 1160 |
| Торцовые со спиральным зубом | 40 | 1404 |
| Торцовые с конусом | 40 | 539 |
| Торцовые с цилиндрическим хвостом | 40 | 539 |
| Канавочные с кническим хвостом | 19 | 1212 |
| Канавочные с цилиндрическим хвостом | 19 | 1077 |
| Фасонные | 51 | 401 |
| Угловые | 20 | 835 |
| Дисковые | 30 | 597 |
| Для канонических пазов | 15 | 582 |
| Фрезерные головки с вставными ножами | 52 | 443 |

Задачи для самостоятельного решения

#### ЗАДАЧА 3

Рассчитать потребность режущего инструмента на программу. Установить размеры запасов в ИРК по видам режущего инструмента, потребного для выполнения технологического процесса механической обработки шестерен.  Определить размер цехового оборотного фонда инструмента.

Исходные данные. Годовая программа ( механическая обработка 560 тыс. шестерен.

Технологический процесс механической обработки шестерен

| № операции | Наименование операции | Оборудование | Инструмент режущий | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | машинное | штучное |
| 1 | Черновое точение: передний суппорт – обточить наружный диаметр со 105 до 102 мм | Токарный многорезцо-вый станок | Резцы проходные черновые, оснащенные твердым сплавом 16 х 25 (2 штуки) | 1,18 | 2,46 |
|  | задний суппорт – подрезать торцы венца с ( 105 до 43 мм в размер 36 мм | Токарный многорезцо-вый станок | Резцы подрезные черновые, оснащенные твердым сплавом 16 х 25 (4 шт.) | 1,68 | 2,46 |
| 2 | Чистовое точение: передний суппорт – обточить наружный диаметр со 102 до 100 мм | Токарный многорезцо-вый станок | Резцы проходные чистовые, оснащенные твердым сплавом 16 х 25 (2 шт.) | 0,87 | 2,08 |
|  | задний суппорт – подрезать торцы венца с диаметра 102 до 43 мм в размере 35 мм | Токарный многорезцо-вый станок | Резцы подрезные чистовые, оснащенные твердым сплавом 16 х 25 (4 шт.) | 1,43 | 2,08 |
| 3 | Нарезать зубья шестерни | Зубофрезерный станок | Фреза червячная диаметром 55 мм | 3.64 | 4,84 |

Режим работы ( двухсменный. Продолжительность смены ( 8 ч. Минимальный запас инструмента в ИРК равен месячной потребности в инструменте. Цикл выполнения заказа цеха центральным инструментальным складом ( 1,5 месяца. Периодичность поставки инструмента из ЦИС ( 1 месяц.

#### ЗАДАЧА 4

Определить оборотный фонд инструмента в связи с переточкой, если время нахождения инструмента в переточке составляет 12 ч. Периодичность смены инструмента 3 ч. На операции работают четыре станка с одновременной работой трех резцов.

#### ЗАДАЧА 5

На автоматической линии обработки удлинителя картера коробки передач стойкость сверла рассчитана на 200 шт. обрабатываемых деталей; количество возможных переточек сверла равно 10. Определить норму расхода сверл на 1000 деталей и годовой их расход при выпуске 200 000 деталей в год.

#### ЗАДАЧА 6

Определить расход фрез на программу. Исходные данные. Трудоемкость программы по фрезерным работам ( 275 тыс. нормо-ч. Удельный вес машинного времени в штучном ( 70 %. Время работы фрезы до полного износа ( 55 ч.

#### ЗАДАЧА 7

Составить график подноски инструмента на рабочие места производственного участка.

Исходные данные:

| Наименование операций | Инструмент режущий | Время, мин. | Стойкость инструмента, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t |  |  |
| Токарная | Резцы, оснащенные пластинками твердого сплава, 16х25 | 4,73 | 3,25 | 150 |
| « | Резцы, оснащенные пластинками твердого сплава, 16х25 | 3,17 | 2,29 | 150 |
| Токарная | Резцы, оснащенные пластинками твердого сплава, 16х25 | 2,73 | 2,14 | 150 |
| Фрезерная | Фреза цилиндрическая диаметром 90 мм | 5,18 | 3,42 | 240 |
| Расточная | Резцы, оснащенные пластинками твердого сплава, 16х25 | 4,14 | 3,02 | 150 |
| Шлифовальная | Круги шлифовальные | 2,96 | 2,12 | 60 |
| Сверлильная | Сверло из быстрорежущей стали | 1,30 | 0,80 | 60 |
| Строгальная | Резцы, оснащенные пластинками твердого сплава, 25х30 | 4,06 | 3,18 | 150 |

Количество деталей по программе ( 750 тыс. шт.