ПРАКТИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

ЗАДАЧА 1

Определить сравнительную экономическую эффективность от внедрения автоматической линии АЛ2, изготовления литейных форм «по сырому» в опоках и для производства отливок из чугуна и стали. Линия АЛ2 состоит из трех блок-линий и обеспечивает увеличение производительности за счет совмещения ряда транспортных и технологических операций, а также сокращения времени уплотнения полуформ. За базу для сравнения принята линия ЛА1, состоящая из четырех блок-линий.

Срок разработки и внедрения их одинаков. Исходные данные и принятые в расчете обозначения приводятся в таблице.

Таблица – Основные данные для решения задачи

| Показатели | Базовая модель АЛ1 | Проектируемая к внедрению модель АЛ2 |
| --- | --- | --- |
| Затраты на проектирование ,ДЕ |  | 37300 |
| Часовая производительность одного блока-линии, , форм/ч | 37 | 60 |
| Стоимость одного блока-линии ,ДЕ | 160000 | 188000 |
| Коэффициент затрат на доставку, монтаж, отладку | 1,1 | 1,1 |
| Количество блок-линий ,шт. | 4 | 3 |
| Коэффициент использования оборудования по времени | 0,65 | 0,65 |
| Установленная мощность Р, кВт | 26 | 30 |
| Коэффициент использования электродвигателей: |  |  |
| по времени | 0,7 | 0,7 |
| по мощности | 0,6 | 0,6 |
| учитывающий потери в сети | 1,06 | 1,06 |
| КПД электродвигателей | 0,85 | 0,85 |
| Цена одного кВт*ч электроэнергии , ДЕ на одну форму | 0,018 | 0,018 |
| Расход сжатого воздуха, , куб.м/Ф | 1,8 | 2,0 |
| Цена 1 куб.м сжатого воздуха, , ДЕ | 0,003 | 0,003 |
| Количество рабочих, обслуживающих блок в смену, и их разряд , чел/разр | 2/3 | 2/3 |
| Годовой действительный фонд рабочего времени ,ч | 3645 | 3645 |
| Дополнительная заработная плата , % | 8,0 | 8,0 |
| ЕСН, , % | 35,6 | 35,6 |
| Коэффициент выполнения норм выработки | 1,11 | 1,11 |
| Норматив амортизационных отчислений, а, % | 16,7 | 16,7 |
| Затраты на ремонт в год , ДЕ | 64087 | 40054 |

Состав блок-линий по количеству единиц оборудования, механизмов, транспортных устройств и металлоконструкций одинаков, т.е. для трех блок-линий ─ 3 ед. каждого оборудования, для четырех блок-линий ─ 4 ед. Сопряженные капиталовложения (коммуникации, площади и.т.д.) существенно не изменяются.

Решение.

Расчет основных экономических показателей по вариантам приведен в таблице.

Таблица

| № | Наименование показателей | Базовая модель АЛ1 | Внедряемая модель АЛ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Производительность линии (П) |
| 1 | Годовая, шт/год | ф/год | ф/год |
| 2 | Коэффициент приведения к сравнимой производительности |  | 1 |
| II. Капиталовложения (К) |
| 3 | На приобретение, монтаж, отладку оборудования | ДЕ | =657700 ДЕ |
| 4 | На изготовление одной формы (удельные) | ДЕ/ф | ДЕ/ф |
| III. Текущие эксплуатационные затраты |
| 5 | Годовые амортизацион- ные отчисления | ДЕ/год | ДЕ/год |
| 6 | На технологичес- кую электроэнергию в год |  |
|  |  | ДЕ /год | ДЕ/год |
| 7 | Годовой фонд заработной платы рабочих, обслуживающих линию |  |
| 8 | Годовые затраты на расходуемый сжатый воздух |  |
|  |  | ДЕ/год | ДЕ/год |
| 9 | Годовые расходы по ремонту оборудования | 64087 ДЕ/год | 40054 ДЕ/год |
|  | ИТОГО: Эксплуатационные расходы за год | 237295 ДЕ | 171506 ДЕ |

Удельные эксплуатационные затраты на одну форму, т.е. сопоставительная себестоимость изготовления одной формы,

ДЕ/шт;

ДЕ/шт;

ДЕ/шт.

Годовой экономический эффект от внедрения новой линии АЛ2:

ДЕ,

где  ─ нормативный коэффициент эффективности, равный 0,15.

ДЕ на одну линию.

Срок окупаемости не определяется, так как дополнительных вложений не требуется (), имеет место экономия капиталовложений .

Некоторые вспомогательные (дополнительные) показатели эффективности внедрения новой линии:

- трудоемкость изготовления единицы продукции (формы):

;

ч;

ч;

- снижение трудоемкости :

;

- количество условно высвобождаемых рабочих:

чел.

Задачи для самостоятельного решения.

ЗАДАЧА 2.

Определить экономическую эффективность внедрения механизированной поточной линии сборки редукторов вместо стендовой сборки без разделения труда в бригаде сборщиков. Для устранения ранее, имевшей место дополнительной слесарной обработки зубчатых колос (очистка заусенцев и др.) предусматривается в механическом цехе установка двух зубошевинговальных станков. Сравнимые варианты обеспечивают тождество конечных результатов; состав продукции, годовые программные задания, качество сборки одинаковы. Расчет текущих затрат выполнить лишь по группе изменяющихся статей, т.е. по технологической себестоимости.

Исходные данные приведены в таблицах.

Таблица 1

| Показатели | Стендовая сборка | Поточная механизированная линия сборки |
| --- | --- | --- |
| Годовой выпуск редукторов ,шт. | 37000 | 37000 |
| Годовой действительный фонд времени работы оборудования , ч | 4000 | 4000 |
| Средний коэффициент загрузки оборудования по времени | 0,8 | 0,95 |
| Производственная площадь участка сборки V, кв.м | 570 | 285 |
| Стоимость одного кв. м производственной площади (с коммуникациями) , руб. | 15000 | 15500 |
| Трудоемкость сборки редуктора , нормомин/шт | 215 | 125 |
| Средняя часовая тарифная ставка работ (при среднем тарифном разряде II) руб/ч | 25 | 25 |
| Средний коэффициент выполнения норм | 1,35 | 1,1 |
| Дополнительная заработная плата , % | 15 | 15 |
| Себестоимость обработки колес для одного редуктора , руб | - | 51 |

Таблица 2

| Капиталовложения, руб. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Технологическое оборудование | 40000 | 420000 |
| Подъемно-транспортное оборудование | 30000 | 57000 |
| Дорогостоящий инструмент | - | 18000 |
| Оборудование механического цеха | - | 127000 |