ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ЗАДАЧА 1.

Расчет поточной линии.

Согласно маршрутно-технологическому листу время, необходимое на выполнение всех сборочных операций на поточной линии, составляет 142 мин. Определить основные параметры поточной линии, если время потерь на естественные нужды 8 мин. И на оргтехобслуживание 12 мин., а сменная программа выпуска 196 изделий.Разрешенный процент технологического брака 2 %. Габариты собираемого изделия 160х120х80 мм. Сменный фонд времени 420 минут.

Решение.

Определяем сменную программу запуска:

изделий.

Определяем такт поточной линии:

мин./изделие.

Определяем число мест на поточной линии:

раб. место.

Учитывая заданные габаритные размеры собираемого изделия, принимаем:

удельная длина одного рабочего места по направлению движения ленты транспортера см;

ширина ленты транспортера Ш=30 см.

Располагаем рабочие места по обе стороны ленты транспортера в шахматном порядке:

м

Определяем темп поточной линии:

изделий в час.

Расчет конвейерной линии.

ЗАДАЧА 2.

Определить такт линии, рассчитать необходимое число рабочих мест и степень их загрузки, выбрать тип и определить основные параметры конвейера, скорость конвейера и длительность технологического цикла. Исходные данные. Сменная программа линии сборки ( 250 узлов. Шаг конвейера ( 1 м. Регламентированные перерывы для отдыха в смену ( 40 мин. Работа производится в две смены, продолжительность смены 492 мин. Нормы времени на операциях следующие:

| Номер операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин. | 5,9 | 2 | 3 | 1,8 | 1,2 |

Технологическим процессом сборки предусматривается на операции № 3 отклонение фактических затрат времени от нормы в пределах 0,6 ( 1,25 мин.

Решение.

Определяем такт линии по формуле:

, мин./шт.

где  ( действительный (эффективный) фонд времени работы в плановом периоде,  часах; N ( программа запуска за тот же период времени, шт.

Для непрерывно-поточного производства:

,

где  ( продолжительность смены;  ( продолжительность регламентированных перерывов на отдых за смену, мин.; s ( количество рабочих смен в сутки.

В данной задаче

мин./шт.

Расчет количества рабочих мест  ведется по каждой операции технологического процесса по формуле

.

Так, по операции № 1 шт.

Принятое число рабочих мест  определяется округлением расчетного числа рабочих мест в большую сторону. Округление в меньшую сторону допускается только в том случае, если на одно принятое рабочее место превышение составляет не более 0,08;  для операции № 1 равно 4.

Коэффициент загрузки рабочих мест  определяется по формуле:

.

Для операции № 1 .

Скорость движения конвейера рассчитывается  соответственно такту поточной линии:

, м/мин.,

где  ( шаг конвейера (расстояние между осями смежных предметов).

v=1/2=0,5 м/мин.

Нормальная длина рабочей зоны I-ой операции  определяется по формуле

, м.

На тех операциях, где время их действительного выполнения может колебаться и отклоняться от нормы (в данном случае операция № 3), устанавливают резервную зону , величина которой определяется следующим расчетом:

,

где  ( норма времени на операции с учетом максимального отклонения от времени ее действительного выполнения.

Резервная зона принимается в числе целых резервных делений, прибавляемых к длине рабочей зоны операции.

.

В данной задаче длина резервной зоны операции № 3:

м.

Полная длина рабочей зоны операции № 3 равна 1х(4+1)=5 м.

Расчет параметров линии:

| № операции | Норма времени, мин. | , шт. | , шт. |  | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,9 | 3,28 | 4 | 0,82 | 4 |
| 2 | 2 | 1,11 | 2 | 0,56 | 2 |
| 3 | 6 | 3,33 | 4 | 0,83 | 5 |
| 4 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1,2 | 0,67 | 1 | 0,67 | 1 |

Длительность сборки узла

, ч,

где  ( количество рабочих мест по всем операциям технологического процесса;  ( число рабочих мест по всем контрольным операциям;  ( общая длина резервных зон на линии.

В данной задаче:

ч.

Задачи для самостоятельного решения.

ЗАДАЧА 3.

Рассчитать поточную линию сборки блока на основании данных:

Длительность смены ( 420 мин. Время, необходимое на выполнение сборки ( 72 мин. Время потерь за смену на естественные нужды ( 8 мин., на оргтехобслуживание ( 12мин. Сменная программа ( 196 шт. Разрешенный процент технологического брака ( 2%. Длина ленты транспортера 120 см. Расположение рабочих мест по обе стороны транспортера в шахматном порядке. Коэффициент сменности равен 1.

ЗАДАЧА 4.

Определить такт линии, рассчитать необходимое число рабочих мест, определить основные параметры конвейера и продолжительность цикла сборки. Исходные данные. Вал со шкивом собирают на рабочем конвейере. Сменная программа сборки 250 шт., цех работает в две смены по 8,2 ч. Шаг конвейера равен 2 м. Регламентированные перерывы составляют 30 мин в смену. Технологический процесс сборки:

| Номер операции | Наименование операции | Норма времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вставить в отверстие фланца болты | 1,48 |
| 2 | Установить шарнир в 4-местное приспособление | 0,8 |
| 3 | Надеть на болты шкив | 0,8 |
| 4 | Надеть вал | 0,8 |
| 5 | Навернуть на каждый болт гайки и завернуть | 0,8 |
| 6 | Шплинтовать все гайки | 3,62 |
| 7 | Контроль | 0,4 |

ЗАДАЧА 5.

Определить, при какой программе выпуска за смену и с каким числом рабочих мест поточная линия может работать как непрерывно-поточная. Исходные данные. На участке, работающем в одну смену продолжительностью 492 мин., обрабатывается корпусная деталь станка. Технологический процесс обработки детали станка:

| Операция | Норма времени, мин. |
| --- | --- |
| Строгальная | 3 |
| Расточная | 1,5 |
| Сверлильная | 1,5 |