ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

При формировании производственной структуры предметно-замкнутых участков серийного производства порядок (последовательность) расстановки оборудования существенно влияет на экономические показатели его работы, а следовательно, и эффективность производства. Задача определения оптимального технологического маршрута обработки закрепленных за участком деталей (изделий) решается методом перебора возможных вариантов планировок и выбора того, который в наибольшей мере отвечает условиям оптимальности. В конечном счете критерием оптимальности выступает показатель экономической эффективности, но в отдельных случаях возможно использовать в качестве критерия частные показатели, которые находятся в прямой связи с эффективностью производства. В данном случае такими показателями могут быть наибольший коэффициент загрузки оборудования или минимальный грузооборот Q.

,

где ( программное задание по I-му изделию, шт.; ( масса изделия, кг; ( расстояние между станками, м; (

ЗАДАЧА 1

На участке, за которым закреплена обработка четырех деталей (А,Б,В,Г), выполняются 3 операции ( токарная, фрезерная, сверлильная. Детали имеют одинаковый состав операций, но разные маршруты обработки. Среднее расстояние транспортирования детали между станками ( 3 м. Месячная программа выпуска деталей, масса и маршрут обработки каждой детали приведены в таблице.

| № п/п | Деталь | Программа запуска в месяц | Масса, кг | Порядковые номера операций по рабочим местам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | программы | токарный | фрезерный | сверлильный |
| 1 | А | 100 | 0,2 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Б | 120 | 0,1 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | В | 130 | 0,3 | 39 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Г | 140 | 0,3 | 42 | 1 | 3 | 2 |

Найти оптимальную планировку оборудования на участке.

Решение.

Принимаем любой вариант (случайный) последовательности расположения станков на участке, например: токарный ( Т(1), фрезерный ( Ф(2), сверлильный С(3). Строим матрицу связи между всеми станками участка при исходной планировке и масс.

|  | Т | Ф | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Т | 0 | 20 | 12+42+39=93 |
| Ф | 12 | 0 | 0 |
| С | 20 | 39+42=81 | 0 |

В каждой клетке этой матрицы приведена масса деталей (кг), передаваемых с одного станка на другой, учитывая движение деталей в различных направлениях.

|  | Т | Ф | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Т | 0 | 32 | 113 |
| Ф | 0 | 0 | 81 |
| С | 0 | 0 | 0 |

На основе исходной планировки и расстояния между станками (3 м) строится матрица расстояний.

|  | Т | Ф | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Т | 0 | 3 | 6 |
| Ф | 3 | 0 | 3 |
| С | 6 | 3 | 0 |

Перемножив цифру в клетке масс на цифру соответствующей клетки матрицы расстояний, получим величину грузопотока Q между станками исходной планировки. Суммарный грузопоток равен:

кг м.

По условию задачи возможны шесть различных вариантов расположения станков:

- токарный ( фрезерный ( сверлильный;

- токарный ( сверлильный ( фрезерный;

- фрезерный ( токарный ( сверлильный;

- фрезерный ( сверлильный ( токарный;

- сверлильный ( токарный ( фрезерный;

- сверлильный ( фрезерный ( токарный.

Аналогично составляются матрицы масс и рассчитывается грузооборот по всем шести вариантам планировки оборудования.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
|  | Т | Ф | С |  | Т | С | Ф |
| Т | 0 | 32 | 113 | Т | 0 | 113 | 32 |
| Ф | 0 | 0 | 81 | С | 0 | 0 | 0 |
| С | 0 | 0 | 0 | Ф | 0 | 81 | 0 |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
|  | Ф | Т | С |  | Ф | С | Т |
| Ф | 0 | 0 | 81 | Ф | 0 | 81 | 0 |
| Т | 32 | 0 | 113 | С | 0 | 0 | 0 |
| С | 0 | 0 | 0 | Т | 32 | 113 | 0 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
|  | С | Т | Ф |  | С | Ф | Т |
| С | 0 | 0 | 0 | С | 0 | 0 | 0 |
| Ф | 81 | 0 | 0 | Ф | 113 | 0 | 32 |
| Т | 113 | 32 | 0 | Т | 81 | 0 | 0 |

кг м  кг м  кг м  кг м  кг м кг м

Вывод: наименьший грузооборот (774 кг м) имеет место при втором и четвертом вариантах расстановки оборудования на участке, т.е. токарный ( сверлильный ( фрезерный, или в обратной последовательности.