ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗАДАЧА 1

Определить среднегодовой объем слесарных, станочных и прочих работ по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования завода. Рассчитать потребное количество металлорежущих станков в ремонтно-механическом цехе. Определить численность ремонтных рабочих для ремонта и межремонтного обслуживания оборудования. Произвести расчет потребной площади ремонтно-механического цеха и его отделений. Определить годовую потребность завода в материалах для ремонтных нужд.

Исходные данные. В каждом цехе завода установлено оборудование, общая ремонтная сложность которого не более 800 ремонтных единиц (р.е.). Срок службы большинства станков не превышает 10 лет. Режим работы цехов двухсменный. Продолжительность смены 8 ч. Состав станочного парка завода:

| Оборудование | Количество единиц установленного оборудования с | Средняя категория сложности ремонта | Приведенное количество ремонтных единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарные станки | 170 | 11 | 1870 |
| Токарно-револьверные станки | 151 | 10 | 1510 |
| Токарно-лобовые станки | 10 | 12 | 120 |
| Токарно-карусельные станки | 8 | 24 | 192 |
| Токарные многорезцовые автоматы | 35 | 13 | 455 |
| Токарные автоматы | 40 | 18 | 720 |
| Плоскошлифовальные станки | 40 | 10 | 400 |
| Круглошлифовальные станки | 64 | 10 | 640 |
| Внутришлифовальные станки | 60 | 9 | 54 |
| Сверлильные станки | 101 | 8 | 808 |
| Фрезерные станки | 110 | 10 | 1100 |
| Протяжные станки | 15 | 12 | 180 |
| Прочие станки | 305 | 13 | 3965 |
| ИТОГО: | 1109 | 11,3 | 12500 |

Средняя ремонтная сложность установленного на заводе оборудования ( 11,3 р.е.

Нормы времени на выполнение ремонтных и профиллактических работ (на одну ремонтную единицу):

| Ремонтные операции | Нормы времени, ч |
| --- | --- |
|  | на слесарные работы | на станочные работы | на прочие работы | всего |
| Промывка как самостоятельная операция | 0,35 | - | - | 0,35 |
| Проверка на точность как самостоятельная операция | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Осмотр | 0,75 | 0,1 | - | 0,85 |
| Малый ремонт | 4 | 2 | 0,1 | 6,1 |
| Средний ремонт | 16 | 7 | 0,5 | 23,5 |
| Капитальный ремонт | 23 | 10 | 2 | 35 |

Нормы простоя оборудования в ремонте установлены на одну ремонтную единицу при работе ремонтной бригады в 2 смены и составляют: при малом ремонте ( 0,14, при среднем ( 0.33, при капитальном ( 0,54 суток.

Решение

- Определение среднего годового объема слесарных, станочных и прочих работ по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования. Среднегодовой объем ремонтных работ  определяется исходя из состава оборудования, его ремонтной сложности, структуры и продолжительности межремонтного цикла, межремонтных периодов, действующих трудовых нормативов по формуле

,

где ( трудоемкость соответственно капитального, среднего, малого ремонта и осмотров на 1 р.е.;  ( число соответственно капитальных, средних, малых ремонтов и осмотров в течении межремонтного цикла (принимаются по структуре межремонтного цикла); Т ( продолжительность межремонтного цикла, лет;  ( количество установленного оборудования, р.е.

Продолжительность межремонтного цикла определяется по формуле:

,

где  ( коэффициент, учитывающий соответственно тип производства, свойства обрабатываемого материала, условия эксплуатации станка, характеристику станка; А ( нормативное время работы станка в течении межремонтного цикла. В условиях крупносерийного производства для станков возрастом до 10 лет, весом до 10 т, работающих в нормальных условиях, при обработке конструкционной стали, все эти коэффициенты равны 1, А=24000 ч («Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий»). Таким образом, T=24000 ч, или 6 лет при двусменной работе оборудования.

Структура межремонтного цикла для средних и легких станков имеет следующий вид.

К ( О ( М ( О ( М ( О ( С( О ( М ( О( М ( О ( С( О ( М ( О ( М ( О ( К .

Структура включает один капитальный, два средних, шесть малых ремонтов и девять осмотров. Продолжительность межремонтного периода определяется по формуле:

, или 8 мес.

Продолжительность межосмотрового периода определяется по формуле:

, или 4 мес.

Среднегодовой объем ремонтных работ:

.

В том числе:

слесарные .

станочные .

прочие   .

При определении среднегодового объема ремонтных работ допускают, что их общий объем распределяется равномерно по годам в течение всего межремонтного цикла. Уточнение объема работ на каждый конкретный год производится по годовому плану-графику ремонта оборудования.

Годовой объем работ по межремонтному обслуживанию оборудования определяется по формуле:

,

где  ( годовой расчетный фонд времени работы одного рабочего, ч;  ( норма обслуживания на 1 рабочего в 1 смену, р.е.(значение показателя берутся из «Единой системы ППР);  ( сменность работы обслуживаемого оборудования.

Объем работ по межремонтному обслуживанию оборудования по их видам:

станочные ч,

слесарные ч,

смазочные ч,

шорные ч.

где а ( удельный вес оборудования, имеющего ременные передачи; ( средняя ремонтная сложность установленного оборудования.

Таким образом, ч.

Общий годовой объем работ по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования (по видам работы) составит:

станочные  ч,

слесарные ч,

прочие  ч,

Итого:              435000 ч

- Расчет потребного количества станков в ремонтно-механическом цехе. Для условий данной задачи при отсутствии специализированных ремонтных предприятий и цехов, Единой системой ППР рекомендуется применять смешанную форму организации ремонтных работ и управления ремонтным хозяйством, при которой капитальный ремонт, модернизация оборудования и изготовление наиболее сложных запасных частей производятся в ремонтно-механическом цехе завода ( централизованно, а средний и малый ремонты, изготовление несложных запасных частей и межремонтное обслуживание оборудования осуществляются цеховыми ремонтными базами, подчиненными начальникам цехов, ( децентрализовано.

Общее количество станков, необходимое для выполнения ремонтных работ и работ по межремонтному обслуживанию оборудования, определяется по следующей формуле:

станка,

где ( годовой фонд времени работы станка, ч; ( коэффициент сменности работы оборудования в ремонтной службе завода (=0,8(1,2).

Общее количество станков распределяется между ремонтно-механическим цехом и цеховыми ремонтными базами. Для данных условий рекомендуется 70% станков иметь в ремонтно-механическом цехе (РМЦ) и 30% ( в цеховых ремонтных базах (ЦРБ). Следовательно, в ремонтно-механическом цехе необходимо установить 38, а в цеховых ремонтных базах ( 17 станков.

Типаж оборудования ремонтно-механического цеха устанавливается по «Единой системе ППР».

| Наименование групп станков | Удельный вес, % | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Токарные и револьверные | 45 | 17 |
| Расточные | 4 | 2 |
| Универсальные горизонтально-фрезерные | 8 | 3 |
| Зуборезные | 7 | 3 |
| Шлифовальные | 11 | 4 |
| Строгальные | 8 | 3 |
| Вертикально-сверлильные | 7 | 2 |
| Радиально-сверлильные | 2 | 1 |
| Прочие | 8 | 3 |
| Итого | 100 | 38 |

- Определение численности ремонтных рабочих  по видам работ определяется исходя из соответствующей трудоемкости, годового расчетного фонда времени работы одного рабочего и коэффициента выполнения норм рабочими, который равен 1,1, по следующей формуле:

слесарейчел,

станочников чел,

прочих рабочих чел.

Итого     =130 чел.

Для межремонтного обслуживания оборудования число рабочих по видам работ определяется по нормам обслуживания на одного рабочего по формулам:

слесарей  чел.;

станочников  чел.;

смазчиков  чел.;

шорников чел.

Итого:              чел.

Общее число рабочих по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования  чел., в том числе слесарей ( 138 чел., станочников ( 53 чел., прочих ( 33 чел.

- Определение площади ремонтно-механического цеха и его отделений. Размер площади ремонтно-механического цеха равен сумме площадей всех его отделений.

Площадь станочного отделения

,

где  ( удельная площадь на 1 станок станочного отделения (=16 ( 20 кв.м);

( количество станков в ремонтно-механическом цехе, ед.

Размер площади других отделений РМЦ принимается в процентном отношнении к размеру площади станочного отделения:

| Наименование отделений и помещений ремонтно-механического цеха | % к площади станочного отделения | Размер площади, |
| --- | --- | --- |
| Станочное отделение | 100 | 760 |
| Демонтажное отделение | 20 | 150 |
| Слесарно-сборочное отделение | 70 | 500 |
| Заготовительное отделение со складом | 7 | 50 |
| Промежуточные склады | 8 | 60 |
| Склад запасных деталей и вспомогательных материалов | 6 | 40 |
| Инструментально-раздаточная кладовая с заточным отделением | 5 | 35 |
| Места мастеров | 2 | 15 |
| Итого |  | 1610 |

- Определение годовой потребности завода в материалах для ремонтных нужд. Годовая потребность в основных материалах на ремонт и межремонтное обслуживание оборудования можно определить укрупненным методом. Годовой расход материалов на один станок, занятый в ремонтном производстве, принимается равным 10 т. Исходя из этого общая годовая потребность в материалах для ремонтных нужд:

т.

Распределение общей потребности по видам материалов при использовании данного  метода следующее:

| Виды материала | % | т |
| --- | --- | --- |
| Литье чугунное | 30 | 165 |
| Литье стальное | 8 | 44 |
| Литье цветное | 3 | 16 |
| Поковки | 18 | 99 |
| Сталь конструкционная (прокат) | 22 | 121 |
| Листовая сталь | 3 | 16 |
| Прокат цветных металлов | 3 | 16 |
| Трубы | 2 | 13 |
| Прочие материалы | 3 | 16 |
| Итого | 100 | 530 |

Задачи для самостоятельного решения

ЗАДАЧА 2

Определить годовой объем слесарных, станочных и прочих работ по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования завода. Рассчитать количество дежурных слесарей, станочников, смазчиков и шорников в автоматном цехе, а также слесарей и станочников по ремонту оборудования завода. Определить количество и состав оборудования ремонтно-механического цеха, размер площади РМЦ и его отделений. Рассчитать потребность металлопроката, отливок и поковок на годовую программу ремонтного производства.

Исходные данные. Режим работы двухсменный. Распределение оборудования между РМЦ и ЦРБ ( 65 ( 35%. В автоматном цехе завода установлены все имеющиеся на заводе автоматы. Состав и количество оборудования завода:

| Наименование групп оборудования | Средняя ремонтная сложность | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- |
| Станки токарные | 8 | 25 |
| Станки токарно-винторезные | 10 | 75 |
| Станки токарно-карусельные | 14 | 20 |
| Станки токарные многорезцовые | 12 | 200 |
| Станки револьверные | 18 | 85 |
| Автоматы токарные горизонтальные | 24 | 45 |
| Автоматы токарные револьверные | 20 | 55 |
| Автоматы токарные специальные | 24 | 45 |
| Станки плоскошлифовальные | 9 | 60 |
| Станки круглошлифовальные | 10 | 70 |
| Станки зубошлифовальные | 12 | 25 |
| Станки резьбошлиф. | 12 | 35 |
| Станки вертикально-сверлильные | 10 | 55 |
| Станки радиально-сверлильные | 10 | 35 |
| Станки протяжные | 11 | 20 |
| Станки прочие | 12 | 120 |

ЗАДАЧА 3

Определить продолжительность межремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов для оборудования предметно-замкнутого участка механического цеха; трудоемкость годовой программы ремонта оборудования участка. Составить годовой график ремонта оборудования.

Исходные данные. Количество, состав и характеристика оборудования участка:

| Наименование оборудования | Инвентарный номер | Модель | Категория сложности ремонта | Дата последнего капитального ремонта | Вид | Дата последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарный винторезный станок | 187 | 1А62 | 10,5 | Июль 1998 | М | Декабрь 2001 |
| Токарный винторезный станок | 194 | 1А62 | 10,5 | Август 2000 | М | Декабрь 2001 |
| Токарный винторезный станок | 116 | 1К62 | 11 | Октябрь 1996 | М | Июнь 2001 |
| Токарный винторезный станок | 127 | 1К62 | 11 | Январь 2000 | М | Апрель 2001 |
| Токарный многорезцовый горизонтальный полуавтомат | 214 | 1721 | 14 | Август 1997 | С | Август 2001 |

ЗАДАЧА 4

Определить численность дежурного персонала (слесарей, станочников, смазчиков, шорников) для межремонтного обслуживания оборудования завода.

Исходные данные. На заводе установлено 2350 единиц технологического оборудования. Средняя ремонтная сложность оборудования =12 р.е. Оборудование работает в две смены по 8 ч. Ремонтные приводы имеет 35% оборудования. Годовой фонд времени работы одного рабочего ( 1835 ч.